建设项目环境影响报告表

项目名称：  杭州蓝帜精密刀锯有限公司迁扩建项目

建设单位（盖章）：   杭州蓝帜精密刀锯有限公司

编制日期：2014年07月

国家环境保护总局制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量状况	21

四、评价适用标准	24

五、建设项目工程分析	27

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	33

七、环境影响分析	34

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	40

九、结论与建议	42

附图：

附图1：建设项目水质监测位点

附图2：建设项目地理位置图

附图3：建设项目周围环境概况及声环境现状监测布点图

附图4：建设项目平面布置图

附图5：建设项目生态功能区划图

附图6：建设项目区域位置图

附图7：余杭经济开发区总体规划图

附件：

附件1：申请报告

附件2：企业法人营业执照

附件3：房产证、土地证

附件4：租房协议

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州蓝帜精密刀锯有限公司迁扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州蓝帜精密刀锯有限公司 |
| 法人代表 | 颜廷彩 | 联系人 | 王先生 |
| 通讯地址 | 杭州余杭经济技术开发区咏梅街9号 |
| 联系电话 | 13757101980 | 传真 | —— | 邮政编码 | 311100 |
| 建设地点 | 杭州余杭经济技术开发区咏梅街9号 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建□迁建■技术改造□ | 行业类别 及代码 | 金属家具制造；C2130 |
| 建筑面积 (平方米) | 1000 | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 10 | 其中：环保投资(万元) | 1.8 | 环保投资占总 投资比例 | 18 |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期投产 日期 | —— |
| 工程内容及规模： 1. 项目由来 杭州蓝帜精密刀锯有限公司成立于2013年9月，原地址位于杭州余杭区乔司街道航海路1822号，经营范围为许可经营项目：加工：硬质合金刀锯。一般经营项目：销售：硬质合金刀锯，五金工具。现企业为配合生产需要，搬迁于杭州余杭经济技术开发区咏梅街9号，经营面积为1000m2，搬迁后经营范围为硬质合金刀锯加工，展柜装饰制作，项目建成投产后预计形成年产硬质合金刀锯3万件，展柜装饰500套的生产规模。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院［1998］第253号令《建设项目环境管理条例》中有关规定，本项目应进行环境影响评价。为此，杭州蓝帜精密刀锯有限公司委托浙江商达环保有限公司承担该建设项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后对拟建场地周围环境进行了现场踏勘、调查和监测，在建设项目资料收集的基础上进行了项目工程分析、环境影响预测与评价，在征求杭州市余杭区环保局意见的基础上，根据国家、省、市的有关环保法规，并依据国家环保局颁发的《环境影响评价技术导则》及浙江省环保局颁发的《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》(修订版)，编制了本项目环境影响报告表。 2. 编制依据 ⑴法律法规及规范性文件 1)《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，1989.12.26通过并施行； 2)《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28通过，2003.9.1施行； 3)《中华人民共和国水污染防治法》，第十届全国人大常委会，2008.2.28修订，2008.6.1施行； 4)《中华人民共和国大气污染防治法》，第九届全国人大常委会，2000.4.29修订，2000.9.1施行； 5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29修订，1997.3.1施行； 6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，中华人民共和国主席令第31号，2004.12.29修订，2005.4.1施行； 7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012），中华人民共和国主席令（第五十四号），2012.2.29通过，2012.7.1施行； 8) 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【1998】第253号令，1998.11.29； 9)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令 第2号，2008.8.15修订通过，2008.10.1施行； 10)《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》，国家发展和改革委员会第21号令，自2013年5月1日起施行； 11) 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发【2005】39号， 2005.12.3； 12)《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发【2006】28号，2006.2.14； 13)《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，国发【2007】15号； 14)《国家危险废物名录》，环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号，2008.6.6颁布，2008.8.1施行； 15)《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府第81次常务会议，2011.10.25通过，2011.12.1起施行； 16)《浙江省大气污染物防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2003.6.27通过，2003.9.1施行； 17)《浙江省水污染防治条例》，第十一届浙江省人大常委会第六次会议通过，2009.1.1施行； 18)《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行； 19) 《关于落实科学发展观加强环境保护的若干意见》，中共浙江省委、浙江省人民政府，2006.8.24； 20)《浙江省环境污染监督管理办法》，浙政令第216号，2006.9.1施行； (21)《转发国家环保总局关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，浙环办函【2006】001号，2006.1.12； 22)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(环境保护部令第5号)，2009.3.1； 23)《浙江省人民政府关于进一步加强污染减排工作的通知》，浙政发【2007】34号，2007.6.11； 24)《浙江省人民政府关于加强节能降耗工作的通知》，浙政发【2006】35号； 25)《浙江省环境保护“十二五”规划前期研究和编制工作方案》，浙江省环境保护厅办公室，2009.5.19印发； 26) 《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知，（浙环发【2012】10号），2012.2.24； 27)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.16； 28)《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； 29)《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》，浙环发【2008】55号，2008.9.26； 30)《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； 31)《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； 32)《关于印发〈浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）〉的通知》，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； 33)《杭州市人民政府关于加强污染减排工作的实施意见》（杭政函[2007]159号），杭州市人民政府，2007.8.25； 34)《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，杭政办函[2013]50号，2013.4.12； 35)《批转区环保局<关于提高环保准入门槛、治理污染企业和关停污染项目的若干意见>的通知》，余政办【2006】108号，2006.5.11。 ⑵相关的技术规范 1)《环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2011，国家环境保护局； 2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2008，国家环境保护部； 3)《环境影响评价技术导则地面水环境》，HJ/T2.3-93，国家环境保护局； 4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； 5)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，浙江省环境保护局，2005.4； 6)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，2006.4； 7)《杭州市余杭区生态环境功能区规划（修编）》，2012.2。 ⑶其他依据 1) 工商营业执照 2) 房产证、土地证 3) 建设单位提供的其他资料等 3. 建设内容 ⑴ 项目概况 项目名称：杭州蓝帜精密刀锯有限公司迁扩建项目 建设性质：迁扩建 建设单位：杭州蓝帜精密刀锯有限公司 建设地点：杭州余杭经济技术开发区咏梅街9号 总 投 资：10万元 ⑵ 建设内容及规模 本项目投资10万元，地址位于杭州余杭经济技术开发区咏梅街9号，经营面积为1000m2，经营范围为硬质合金刀锯加工，展柜装饰制作。项目建成投产后预计形成年产硬质合金刀锯3万件，展柜装饰500套的生产规模。 4. 主要生产设备 本项目主要生产设备详见表1-1。 表1-1 主要生产设备清单 序号 生产设备 型号 数量 单位 1 自动卧轴圆台千面磨床 ZDM7360 1 台 2 压圈机 / 1 台 3 钻铣床 ZX50C-II 1 台 4 开齿机 / 1 台 5 手动磨齿机 / 2 台 6 自动侧角磨齿机 / 2 台 7 数据磨齿机 / 1 台 8 手动磨前角机 / 1 台 9 自动单轴前角研磨机 / 2 台 10 自动双轴后齿机 SKT500W 1 台 11 激光打标机 / 1 台 12 自动焊齿机 / 3 台 13 手动焊齿机 / 2 台 14 气泵 / 3 台 15 喷丸机 / 1 台 16 抛光机 / 1 台 17 平板锯 MJ-45KD 1 台 18 台钻 1 台 19 电焊机 2 台 20 切割机 2 台 21 手动磨光机 5 把 注：所有设备不同时生产。 5. 主要原辅材料 本项目原辅材料如下表1-2。 表1-2 主要原辅材料消耗清单 序号 辅助材料名称 年用量 单位 1 硬质合金板材 49 吨 2 不锈钢 100 吨 3 中纤板 600 张 4 金属焊料 0.6 吨 5 焊丝 0.07 吨 6 切削液 0.2 吨 7 防锈油 0.04 吨 8 膏状银纤焊溶剂 0.01 吨 主要原辅材料理化性质如下： 膏状银纤我国最新研制成功的一种集国内外各类银焊剂优点的新型钎焊溶剂，其流动性、渗透性都强 于其他同类的助焊剂。 使用范围：配合银基钎料在600-850℃钎焊铜及铜合金、不锈钢、镍合金、硬质合金、金刚石聚晶片等多种材料，适用于火焰、电阻、感应、高频、炉中等多种钎焊方式。 物理状态：膏状，颗粒度≤150μm，密度1.9-2.1 主要成分：KF、KBF4、B2O3、复合氟硼酸盐、复合硼酸盐、活性剂，水等，不含禁用物质。 产品特点：性能稳定使用方便，长期存放不结块不沉淀，活性强，流动性好，焊缝平整光洁，焊口残渣极小。工艺性优于粉状钎剂，完全可取代国外同类产品。应用领域：眼镜架、制冷配件、压缩机、石材刀具、木工刀具、汽车配件、首饰、电器、五金工具等。 6. 劳动定员及工作制度 企业劳动定员7人，实行单班制生产工作制度，工作时间为8:00-17:00，年工作天数为300天，企业设职工食堂，不设职工宿舍。 7. 公用工程 ⑴给、排水 ①给水：本项目用水量约157.5吨/年，主要为职工生活用水，由余杭供水集团自来水管网提供。 ②排水：本项目排水系统为雨污分流、清污分流制。雨水通过雨水管网排入附近雨水管网。本项目废水主要为职工生活污水，生活污水中冲厕废水经化粪池预处理，厨房含油废水经隔油沉渣池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，送至污水处理厂进行集中处理后达标排放，不会对环境造成明显影响。 ⑵供电：本项目用电量约1万度/年，由供电部门从就近电网接入。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为迁扩建项目，租用杭州溢佳制衣有限公司闲置厂房1000m2进行生产，原有项目未办理环保审批，与本项目有关的原有环境污染问题随着企业的搬迁而消失。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1. 地理位置 杭州市余杭区位于杭嘉湖平原南端，西依天目山，南濒钱塘江，是长江三角洲的圆心地。地理坐标为北纬30°09′～30°34′、东经119°40′～120°23′，东西长约63公里，南北宽约30公里，总面积约1220平方公里。余杭区从东、北、西三面成弧形拱卫杭州中心城区，东面与海宁市接壤，东北与桐乡市交界，北面与德清县毗连，西北与安吉县相交，西面与临安市为邻，西南与富阳市相接。 本项目建设地位于杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区咏梅街9号（东经120°14′4.14″，北纬30°25′52.46″）。项目四周现状情况如表2-1。 表2-1 建设项目周围环境现状概况 方位 环境现状 东面 一号线、方汇建设工程检测公司、星宇链业、杭州临平针织厂 南面 空置厂房、杭州伟富毛绒纺织有限公司、唐梅路 西面 杰西嘉机械、杭州鹏飞食品有限公司、华泰电气、倍仕得电气（杭州）有限公司 北面 空置厂房、二号线 详见建设项目地理位置图（图二），建设项目周围环境概况及声环境现状监测布点图（图三）。 2. 地形、地质、地貌 余杭区地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷。余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过渡地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山余脉，海拔500m以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2～3m；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5～7m。余杭总面积1402km2，地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全区总面积的61.48%。 3. 气象特征 该项目建设地属于杭州市范畴，其气候特征属亚热带季风气候，温和湿润、雨量充沛、光照充足，冬夏长、春秋短，四季分明。冬夏季风交替明显，冬季盛行偏北风，夏季多为东南风。年平均气温16°C ～18°C，极端最高温度42°C，极端最低温度-9.6°C，无霜期250天，年均降雨量1600mm，4～9月份降水量较多，3～4月份常常春雨连绵，6～7月为黄梅天， 8～9月为台风活动频繁期。根据杭州市气象台近五年的气象资料统计，气象参数如下： 年平均气温 16.4°C 极端最高气温 39.0°C(1978年7月) 极端最低气温 -10.1°C(1969年2月) 年无霜期 220～270d 多年相对湿度 80～82% 月平均湿度 77%(1月)，84%(9月) 年平均降水量 1200～1600mm 月最大降水量 514.9mm 日最大降水量 141.6mm 年总雨日 140～170d 年冰日 39.5d 年平均蒸发量 1200～1400mm 冬季平均风速 2.3m/s 夏季平均风速 2.2m/s 年平均气压 1016.0毫巴 年均日照时数 1867.4h 历年平均风速 1.95m/s 全年主导风向 SSW风 静风频率 4.77% 4. 水文特征 余杭区地处杭嘉湖平原和浙西丘陵山地的过渡地带，大致以东苕溪一带为界，西部为山地丘陵区，东部为堆积平原区，丘陵山地占总面积的38.52%，平原面积占61.48%。地势走向从西北向东南倾斜，西北多山，海拔500m以上的山峰，大多集中于此。全区地貌可分为中山、低山、高丘、低丘、谷地和河谷平原、水网平原、滩涂平原、钱塘江水域等9个单元。东苕溪与京杭运河、上塘河是流经余杭区境内的三大江河。北苕溪是东苕溪水系最大的支流之一，全长45km，流域面积约65km2，年均流量5.63m3/s。由于地形差异，余杭区形成东西两个自成系统而又相互沟通的水系-天然河与人工河。西部属天然河水系，以东苕溪为主干；东部为人工河水系，以京杭大运河和上塘河为主干。 本项目建设地主要地表水为禾丰港。本项目建设地周围区域属水网平原地带，河网密布，众多湖泊河流交错纵横，均与运河相连通。禾丰港平均水深1.5m～2.0m，河面宽30m～40m；禾丰港南起临平朝阳桥，北至运河镇，注入大运河，全长约10km。禾丰港水资源贫乏，目前主要来自地表径流和与之勾通相邻的河流，并接纳临平镇的工业和生活废水。 5. 土壤、动植物 余杭地属浙西丘陵山地与杭嘉湖平原的过渡地带，西部丘陵山地自然生态保持良好，中东部平原地带，由于早期开发和人类的频繁活动，原生植物被早已被人工植被和次生林所取代。平原河网旁常见的植被有桑、柳、竹园，以及桃、梨、枇杷等。其中枇杷为余杭区主要的经济作物，另有分属77种的各类树种495种。市域内野生动物种类较多，主要有杜鹃、黄鹂、画眉等数十种鸟类；黄鼬、华南兔、豹猫、野猪等哺乳类动物十余种；蝮蛇、赤练蛇、龟、鳖、石蛙、蟾蜍等两栖类、爬行类动物；泥鳅、黄鳝、条纹唇鱼等鱼虾类。植被以人工种植的粮食作物及经济作物和乔、灌、草及各种花卉为主，动物以少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及和各种昆虫等小型动物为主。 经调查，本项目拟址地范围内无需要特殊保护的树种和动物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 6. 社会环境概况 余杭区位于杭嘉湖平原南端，西倚天目山，南濒钱塘江，中贯东苕溪和大运河，从东、北、西三面拱卫省会杭州主城区，是杭州通往沪、苏、皖的门户。区域面积1228.23平方公里，现辖15个街道、6个镇，户籍人口89.04万人。余杭交通便利，穿境而过的两条高铁（沪杭高铁以及在建的杭宁高铁）、两条铁路（沪杭、宣杭）、两条国道（320、104国道）、七条高速公路（沪杭高速、杭宁高速、杭徽高速、绕城高速、杭浦高速、申嘉沪杭高速以及在建的杭长高速）、两条主要河流（东苕溪、京杭大运河）和五条省道（01、02、04、09、15省道），把余杭和长江三角洲各大城市紧紧相连。全区公路通车里程达到了2179.262公里。全区等级公路通村率、硬化率达到100%。区境内有航道里程350公里，其中干线30公里，支线320公里，一个遍布全区镇街、干支相连、水陆联动的交通运输网络已经形成。 余杭是产业高地，正在建设的杭州地铁一号线和沪杭高铁将在余杭实现零换乘，余杭将同时进入地铁和高铁时代，同时接受杭州和上海两个大都市的辐射效应、带动效应和溢出效应。区内有杭州余杭经济开发区、杭州余杭创新基地、杭州余杭仁和先进制造业基地、浙江海外高层次人才创新园和多个现代产业集聚基地，基础设施配套日益完善，投资创业环境持续优化，被达沃斯高峰论坛评为“最具投资价值区”、“最具人文魅力区”。 人口。截至2012年末，全区户籍人口89.04万人，比上年末增加1.37万人，其中女性人口45.38万人；非农人口49.32万人，比上年末增加2.93万人，非农人口占总人口的比重为55.4%，较上年末提升了2.5个百分点。年末总户数24.54万户，比上年末增加0.23万户。全年出生人口11127人，死亡人口6006人，人口出生率和自然增长率分别为12.22‰和5.43‰，计划生育率为98.81%，户籍出生婴儿性别比为103.93。 经济总量。2012年，据初步测算，全区实现生产总值（GDP）834.94亿元，按可比价计算（下同），同比增长10.1%，增幅高于全国（7.8%）、全省（8.0%）、全市（9.0%）平均水平。按户籍人口计算，全区人均GDP为94499元，增长8.3%。按当年平均汇率计算，达到14970美元。 财政收支。全年完成财政总收入167.04亿元，增长11.4%；地方财政收入104.65亿元，增长9.4%；财政经常性收入101.39亿元，增长6.0%。从主要税种看，增值税增长11.5%，企业所得税增长13.3%，营业税增长29.9%，个人所得税增长30.3%，而契税、土地增值税分别下降33.9%、47.4%。从主要行业看，工业企业完成税收55.21亿元，增长7.2%；除房地产业外的第三产业完成税收54.12亿元，增长64.5%；建筑业完成税收14.99亿元，增长12.0%；房地产业完成税收36.96亿元，下降24.4%。惠民支出力度加大。全年地方财政预算支出93.78亿元，增长11.3%，全年预算内用于民生支出69.82亿元，占全区财政预算支出的74.5%，增长11.4%，确保了新增财力三分之二以上用于民生支出。 环境保护。全年完成绿化建设任务300.<6万平方米>，开展一般性河道整治32条<30公里>，疏浚河道<15公里>。协调推进全区截污纳管工程，完成企事业单位雨污分流改造380家，新增污水处理量1.78万吨，余杭污水处理厂二期扩建工程投入运行，良渚污水处理厂二期扩建工程基本完成，城市污水集中处理率提高到96.5%。建成农村生活污水治理点50个，开展农业面源污染治理。继续推进崇贤等重点地区综合整治，开展临平城区大气中PM2.5和灰霾天气监测，完成境内8家电镀企业、11家涂层企业的整改提升，以及11家企业有机工艺废气整治，启动印染、化工行业专项整治工作，关停搬迁企业42家。大气环境质量处于较好水平，环境空气优良天数323天，达标率88.5%。与2011年相比，二氧化硫年平均浓度下降5.6%，二氧化氮浓度下降9.1%，可吸入颗粒物浓度持平，各项污染物均达到国家空气质量二级标准。 余杭经济开发区浙江省余杭经济开发区最早成立于1993年，是经浙江省人民政府批准合法成立的省级开发区。开发区位于杭州市东北部，余杭区境内，距杭州市中心30公里，上海和宁波各150公里，拥有以铁路、公路为主体、机场港口的完整的交通体系，具有明显的区位优势。开发区处在中国经济最发达的长江三角洲经济圈内，市场纵深广阔，产业基础深厚、同时土地和人力资源丰富、配套设施完善、政策法规透明，是工业投资的理想场所。由于投资环境，特别是投资服务环境优良，浙江省余杭经济开发区已连续三年被评为浙江省先进工业区。 ⑴优越的地理区位 浙江省余杭经济开发区位于杭州东北部，地处长江三角洲南翼，杭州湾西端，钱塘江下游，京杭大运河南端，北近上海，东邻宁波，是杭州市通往上海和江苏方向的东大门。地理位置十分优越。开发区距离上海和宁波港分别为150公里，距杭州萧山国际机场为35公里。三小时经济圈可覆盖上海、宁波、苏州、南京等华东主要城市。 余杭经济开发区作为杭州主要的工业基地，处于上海国际大都市的第一层辐射范围，具有接轨上海和接受上海产业转移有利地理和产业条件，是整个杭州接轨上海的前沿。同时根据杭州城市发展的总体格局，临平城将发展成为杭州市的经济副中心（卫星城），它在杭州和上海中将起着重要的过渡作用。 余杭经济开发区所处的长江三角洲，是中国经济最具活力的区域。外资企业以余杭经济开发区为生产基地，可以快速渗透到整个华东市场和大陆腹地，同时，根据本区域的产业布局，可以很好的参与分工，借助产业链和产业集聚效应，增强其国际竞争力。临平工业区处在杭州上海宁波的交通要道上，与主要城市联系紧密，可以充分发挥物流中心的作用。 ⑵便利的交通条件 航空：开发区周边有杭州萧山国际机场（35km）、上海浦东国际机场(150km)、上海虹桥国际机场(150km)三个国际机场，客货运输极为便利。 陆路交通 公路：沪沿沪杭甬高速公路至上海、宁波各为一个半小时车程，至杭州市中心只需十五分钟。杭甬、杭宁高速公路，104、320国道和五条省道把余杭与杭、沪、宁和苏、锡、常、甬等大中城市紧紧相连；杭宁高速公路明年将顺利开通，届时，到南京仅需2小时车程。开发区各条干道直通公路网。 铁路：沪杭、宣杭铁路穿境而过，与杭州、上海、宁波、南京等城市相连通，直连全国铁路网络。开发区拥有的乔司铁路编组站是华东地区最大的铁路编组站，日编组能力4000辆，是沪杭、浙赣、杭甬、宣杭铁路网交汇中心。目前主要作为原料供应运输专用线，距开发区约3公里。 水路交通及港口（国际海运） 上海港：是中国最大的综合性海港，也是世界闻名的十大海港之一，距余杭1.5小时车程，国际货物运输极为方便。 宁波港：宁波北仑港，是天然的深水良港。宁波港2000年的货物吞吐量达到了11547万吨，已跻身世界亿吨大港行列，位居大陆各港口的第二位。杭州余杭距宁波港只需1.5小时车程。 乍浦港：位于平湖市境内，距余杭90公里，是浙北地区唯一的进出口港，现已建成的万吨级石油码头、煤炭码头、化工品码头和散货码头，最大可停靠5万吨级船舶。二期工程的百万吨级集装箱码头正在建设中，将于2001年投入使用。乍浦港为国家一类开放口岸，设有海关、检疫检验、边检等进出口货物服务机构，为货物进出口提供了十分便捷的通道。 ⑶余杭经济开发区具有高效优质的服务环境。 目前，余杭经济开发区正在进行ISO9000质量管理体系认证，通过了ISO14000环境质量体系认证，进一步规范服务，强化队伍建设。为强化对进区企业的服务，开发区提出了“宾馆式服务”、“区内企业可以找管委会一千次‘麻烦’，管委会决不找企业一次麻烦”，等规章制度，为投资者提供规范、优质、高效的服务。 ⑷舒适的人居环境和充足的人才支持。 开发区紧邻余杭区区府所在地临平镇城区，可以依托城区内现有的生活、娱乐设施为进区企业提供便利。园区内将建设各类功能中心，如公寓、医院、学校、银行等和必要的休闲娱乐场所，解决区内企业的后顾之忧，实现资源的合理利用。 余杭正着力培养舒适的创业环境，欢迎各类工业技术人才、国际金融和贸易人才、工商管理人才落户。凡大专以上学历人员均可申办本区常住户口，其名额不受限制，其中硕士研究生以上学历和副高以上职称人员可随迁配偶和未成年子女。 余杭经济开发区已形成以纺织服装、先进装备制造业、光机电一体化、生物医药等四大特色的产业集群。 7. 余杭经济开发区总体规划 余杭经济开发区最早成立于1993年，是经浙江省人民政府批准合法成立的省级开发区。余杭经济开发区作为余杭区工业经济发展的龙头，它是余杭对外开放的窗口，是吸引外资的龙头。 ⑴规划范围 余杭经济开发区地处浙江省北部，位于杭嘉湖平原和京杭大运河的南端，余杭区东北面；处于长三角“Z”字形的南端交接带，是长三角最主要的组成部分，是杭州市对外联系的东北门户。规划范围北至京杭大运河，南到星光街，东至京杭运河二通道，西临09省道，总规划面积51.34km2。 ⑵规划目标 发展成为余杭对外开放的窗口、改革创新的阵地、现代工业的高地、宜居城市的新区，从而提高临平副城的首位度，打造余杭经济的增长极，真正建成国内一流的现代化生态开发区。到2020年，规模以上企业工业总产值保障目标是1640亿元，乐观目标是2200亿元。 ⑶功能定位 余杭经济开发区是临平副城重要的工业产业集聚区，开发区作为临平副城重要的功能区块，承担着临平副城主要的生产功能，弥补副城单纯的城市功能，是不可分割的有机组成部分。 ⑷用地布局 规划结构：根据区域的现状用地分布、用地开发动态，结合建设用地适宜性分析和建设限制条件、发展条件，规划临平大道（320国道）以南、超山东麓以及运河镇等现状基础良好、自然景观优区域为居住用地；工业用地向交通便捷、环境容量大的临平大道以北集中，并与钱江经济开发区一起，形成大的产业集群；商务发展综合配套区结合地铁车站，布置在荷禹路两侧。整体形成功能布局合理、现代开放高效的生态型开发区。 ⑸道路交通规划 ①对外交通 本区内对外交通主要依靠临平大道(320国道)以及09省道。开发区通过临平大道(320国道)连接上海一余杭一杭州，通过09省道连接德清一余杭一杭州。同时开发区靠近申嘉湖杭高速公路、杭沪甬高速公路，更进一步加强了与周边区域之间的联系。 ②区内交通 余杭经济开发区路网构成“五纵五横”的城市主干路系统，规划以城市快速路、城市主次干道为主骨架，配合城市支路，形成功能明确、等级合理的方格网状城市路网系统。 A、快速路 临平大道——规划控制宽度120m，其中道路红线宽60m，两侧各30m绿带。双向6车道，每车道宽3.5～3.75m，设计车速为60～80 km/h，两侧道路绿带控制宽度不少于30m。 09省道——规划控制宽度120m，其中道路红线宽60m，两侧各30m绿带。双向6车道，每车道宽3.75m，每车道宽3.5～3.75m，设计车速为60～80km/h，两侧道路绿带控制宽度不少于30m。 B、主干道 规划区内的城市主干道形成“四横四纵”，有滨河大道、运溪路、兴元路、宁桥大道、新丝路、星河路、临博路和荷禹路。其中新丝路道路红线宽为48m，临博路道路红线宽为36m，其他均为60m宽，机动车道6～8车道，机非分离。 C、次干道 南北向的有泰宁路、顺达路、兴国路、经三路，东西向有北六路、宏达路、五洲路、北沙路、星光街等，道路红线宽为24～40m，一般机动车道4车道，设计车速为30～40km/h。 D、支路 支路红线宽度分为28m、24m、20m、18m、16m、14m等六种断面形式，计算行车速度：20～30km/h。 ③交通设施 规划设置社会停车场12处，加油站9个。 ⑹基础设施规划 ①给水规划 A、给水量预测 根据规划，开发区总用水量约为21.7万m3/日 B、水源规划 余杭经济开发区属于临平一塘栖供水区域，供水区域内獐山水厂、塘栖水厂、运河水厂、宏畔水厂等4座水厂作为开发区水源。 C、消防规划 消防站的规划布局适应我国规定的自消防接到火警起，15分钟内可达到责任区最远点的要求，其责任区面积按国家规定的4km2至7km2。规划区域共设7个消防站，分别位于超山片区、老区、新区和运河片区，总用地面积为4.44hm2。 D、管网布置 规划在现状已建成的给水干管基础上，新增大运河路DN500、兴元路DN600、临平大道(320国道)DN800、荷禹大道DN800-DN600等给水干管。同时沿望梅路(09省道)、宁桥大道、星河路增加一根DNl400，五洲路西延伸线增加一根DNl600输水主干管且连通。区内给水管道布置采用环状与枝状相结合的形式，以保证供水的安全性。 ②排水规划 A、排水体制 开发区内采用雨污分流排水体制。 B、污水量预测 C、污水设施及管网布置 开发区已建泵站有4#泵站一座，在建泵站有5#泵站一座，规划2#污水提升泵站一座，运溪路、兴元路、星河路、荷禹大道、五洲路、望梅路、振兴路等建设污水干管，形成开发区污水干管系统。同时，余杭经济开发区东北角的印染区单独设一个污水处理系统。 D、雨水设施及管网 布置雨水管网的规划布置充分利用水系发达的优势，根据地形特点，以河道划分区块，采用分散就近的排放原则，就近排入自然排水体系。 本项目位于杭州市余杭区余杭经济开发区塘宁路19号，位于临平大道以北，为规划中的工业聚集区。同时，根据土地证证明，该项目所在地为工业用地，符合余杭经济开发区总体规划。 8. 污水处理厂概况 本项目污水管网通往杭州七格污水处理厂处理。杭州市七格污水处理厂位于市区至下沙经济技术开发区迎宾路南侧，下沙七格村内，离开发区约1.0 km，南紧贴钱塘江江堤。七格污水处理厂处理设计总规模为120万m3/d，一期工程和二期工程均已投入运行，实际建成规模分别为40万m3/d和20万m3/d。三期工程建设规模为60万m3/d，目前正在动工建设之中。七格污水处理厂污水处理工艺采用A/A/O工艺，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后最终纳入钱塘江下沙段。据污水厂相关负责人介绍，七格污水厂一、二期工程处理下沙地区污水量为7万m3/d，主要解决主城区的第三污水系统和下沙污水系统规划纳污范围为79km2的污水。第三污水系统是解决运河污染的主要工程，下沙污水系统主要解决下沙城的污水。七格污水厂采用二级生物处理，处理后的污水排入钱塘江。 七格污水处理厂三期工程处理规模为60万t/d，污水处理采用A/A/O法，污泥采用脱水外运处置法。工程用地430亩，工程总投资约18.95亿元人民币，包括厂外配套管网工程、污水处理工程、排江管工程三部分，其中，厂区部分投资11亿元。污水处理服务范围为除七格污水处理厂一、二期工程服务范围以外的杭州全市范围内收集运输来的污水。 9. 生态环境功能区划 《杭州市余杭区生态环境功能区规划（修编）》，规划期限为2011~2020年，规划范围为余杭区整个行政区域，总面积为1228.24平方公里，包括14个街道和6个镇。根据《杭州市余杭区生态环境功能区规划（修编）》，所有生态功能区归纳为禁止准入区、限制准入区、优化准入区和重点准入区四类，本项目所在区域为杭州余杭经济开发区生态环境功能小区（Ⅰ1-20110C01），为重点准入区。 表2-2 杭州余杭经济开发区生态环境功能小区 一、功能属性 小区序号 1 小区名称 杭州余杭经济开发区生态环境功能小区 准入类型 重点准入区 小区编号 Ⅰ1-20110C01 主要生态环境敏感类型 综合评价为中度敏感 生态服务功能特征重要性 一般地区 二、地理信息 小区面积 32.67平方公里 涉及乡镇 临平街道、东湖街道、运河街道、塘栖镇 基本情况 余杭经济开发区位于余杭区东北部，临平城区北部，京杭大运河南端，丁山湖—超山风景区东侧，规划范围北至京杭大运河，南到星光街，东至京杭运河二通道，西临09省道。 三、环境特征 水环境质量目标 运河水系（塘栖大桥－博陆镇）、禾丰港（孟家桥－五杭）、亭址港（螺蛳桥－五杭）均属Ⅲ类水质多功能区；禾丰港（临平朝阳桥－孟家桥）属Ⅳ类水质多功能区。 *依据《浙江省水环境功能区、水环境功能区划分方案》（2006）。 大气环境质量目标 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 生态环境质量现状 开发区内河水体水质已受明显污染，污染最严重的指标是总磷、氨氮和溶解氧，均为劣V类；开发区土壤环境质量现状一般，除锌指标超过二级标准外，其它指标都符合二级标准；区域声环境质量较好，商住、农村等混合区都能达到2 类标准，工业区昼夜噪声都能达到 3 类区标准，个别交通干线测点噪声有所超标。 特殊保护目标 区内居民。 四、项目审批 小区定位 余杭区三大经济高地之一 现代制造业、高新技术产业及现代服务业的集聚区 产业现状 经过多年的发展，目前开发区工业已形成纺织服装、机械电子、建材、化工、食品加工为主导的产业格局，并涌现了“诺贝尔”、“老板”等一批全国民营经济 500 强企业。 产业导向 大力发展高新技术产业，培育战略产业；积极发展新型装备制造业，振兴新兴产业；加快改造提升传统产业，壮大优势产业；优化发展生产性服务业，加强配套产业。 形成“4+1”的工业产业结构（健康产业、绿色产业、通信电子、装备制造业、纺织服装业），同时加快构筑现代服务业体系。 引进企业应符合国家和地方产业政策要求，主要产业政策包括：《产业结构调整指导目录（2011 年本）》、外商投资产业指导目录（2007 年修订）、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010 年本）》、《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》以及《杭州市产业发展导向目录》。 重点引进企业行业类别：高新技术产业、健康产业、绿色产业、通信电子、装备制造业、纺织服装业（不含印染加工），对于污染较轻的生物医药、新材料等高科技工业也可适度引进。 不得再引进化工石化、印染、造纸、电镀、水泥及其他废水和废气排放量较大以及重金属污染较严重的企业。 关于资源环境利用效率和总量应符合《杭州余杭经济开发区规划环评报告书》中表 11-2 开发区环境目标和评价指标可达性分析的要求。 在超山风景区周边 1公里范围内须严格按控规要求进行开发建设，新引进企业应以使用一类工业工地的工业企业为主，不得新建其他重污染企业。 主导行业环保准入门槛 建设项目应符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2011）和《杭州市服务行业环境保护管理办法》（2005）。依据《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》，主导行业的准入门槛如下： 健康产业（医药制造业）。①投资强度≥5060万元/公顷；②单位用地产出≥9100万元/公顷；③容积率≥0.9；④产值能耗≤0.07吨标准煤/万元；⑤产值水耗≤2.00立方米/万元。 通信设备、计算机及其他电子设备制造业。①投资强度≥5730万元/公顷；②单位用地产出≥10310万元/公顷；③容积率≥1.2；④产值能耗≤0.05吨标准煤/万元；⑤产值水耗≤0.90立方米/万元。 先进装备制造业 （一）通用设备制造业。①投资强度≥4050万元/公顷；②单位用地产出≥7290万元/公顷；③容积率≥1.0；④产值能耗≤0.07吨标准煤/万元；⑤产值水耗≤2.50立方米/万元。 （二）专用设备制造业。①投资强度≥4050万元/公顷；②单位用地产出≥7290万元/公顷；③容积率≥1.0；④产值能耗≤0.09吨标准煤/万元；⑤产值水耗≤3.50立方米/万元。 （三）交通运输设备制造业。①投资强度≥5060万元/公顷；②单位用地产出≥9100万元/公顷；③容积率≥1.0；④产值能耗≤0.05吨标准煤/万元；⑤产值水耗≤1.20立方米/万元。 （四）电气机械及器材制造业。①投资强度≥4050万元/公顷；②单位用地产出≥7290万元/公顷；③容积率≥1.0；④产值能耗≤0.05吨标准煤/万元；⑤产值水耗≤0.70立方米/万元。 （五）仪器仪表及文化、办公用机械制造业。①投资强度≥4050万元/公顷；②单位用地产出≥7290万元/公顷；③容积率≥1.2；④产值能耗≤0.05吨标准煤/万元；⑤产值水耗≤2.00立方米/万元。 纺织业。①投资强度≥2530万元/公顷；②单位用地产出≥4550万元/公顷；③容积率≥1.0；④产值能耗≤0.70吨标准煤/万元；⑤产值水耗≤2.50立方米/万元。 食品制造业。①投资强度≥2530万元/公顷；②单位用地产出≥4550万元/公顷；③容积率≥1.2；④产值能耗≤0.25吨标准煤/万元；⑤产值水耗≤2.10立方米/万元。 *本规划参考2011年杭州市产业发展导向目录，具体实施请参照最新导向目录。 五、生态环境保护与污染控制 主要污染源 开发区现有工业污染源主要来自投产企业生产过程中产生的废水、废气和固体废弃物等。开发区的非工业污染源主要为现状居民的生活污水、生活垃圾以及农业污染源。 （1）规模企业环保措施比较到位，废水均可以经处理达标后接管排放或回用；对于现状居民点，大多数农村生活污水经化粪池预处理后采取直排方式，不能对生活污水进行有效合理的收集处理； （2）仅有较少企业对已有锅炉采取脱硫除尘措施； （3）各企业均能对产生的固废进行合理处理，一般生活固废委托当地环卫部门定期清运，对于产生危险固废的企业，目前均由产污企业自行委托有资质单位进行处置。 截污纳管 开发区严格实行清污分流、雨污分流。开发区污水经收集汇合，通过污水提升泵站汇集至翁梅泵站，经郊区压力输水管和乔司泵站提升进入杭州七格污水处理厂，处理后排入钱塘江。 开发区共建成杭州余杭环科水处理有限公司和印染区块污水预处理厂两家污水处理厂，其中杭州余杭环科水处理有限公司（2001年建设），采用BOT处理模式，日处理能力1万吨，处理后的水全部纳入临平综合污水治理工程管网，送杭州七格污水处理厂进行深度处理；印染区块污水处理厂于2008年9月中旬开工，一、二期日处理能力分别为2万吨，目前一期已建成投入试运行。 主要污染物总量控制要求 根据浙环发〔2009〕77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物总量削减替代区域限批等制度的通知》和《钱塘江流域重点水污染物排放总量控制实施方案》（试行），余杭区的水污染物总量控制指标主要为CODCr和氨氮两项。开发区总量控制目标建议值为废水量3065万t/a、CODCr1839t/a、氨氮460t/a；确定开发区近期SO2 总量控制值为1554t/a。 区域环境功能不达标的重点准入区，建设项目需新增污染物排放量的应在小区内按照新增量与减排量1:1.5的比例替代削减同类污染物排放量，或从处在同一城镇污水处理厂服务范围内的优化准入类功能小区中按照新增量与减排量1:1.5的比例替代削减同类污染物排放量解决。区域环境功能达标的重点准入区，建设项目新增的污染物排放量可在规划范围内的重点准入、优化准入和限制准入类功能小区间进行1:1替代。 主要污染控制措施 发展生态工业：加强源头控制，积极开展清洁生产审核与 ISO14000 认证；推动循环经济和生态工业开发区的建设，培育生态产业体系；加大《浙江省余杭经济开发区工业循环经济发展规划》的推进力度，鼓励企业申请资金、积极投资，实施循环经济技术改造，在现有企业内部推进节能评估工作，帮助企业实现节能和循环经济。 水污染防治：加快产业结构调整，综合防治工业废水污染，确保工业废水100%纳管；加强水环境综合整治，对于水污染大户，实施治理整顿方案，发展污水资源化事业，提高工业用水的重复利用率，积极开展中水回用；加强清污分流、雨污分流；加强农业面源污染防治。 大气污染防治：调整和优化能源结构，大力发展清洁能源，区域内实施集中供热和热电联产；积极推行综合治理，严格控制工艺废气，加强对脱硫和除尘的治理。依据《余杭区实施禁止销售使用高污染燃料区域工作方案》（余政办〔2007〕224号），余杭经济开发区属于禁燃区，执行禁燃区管理要求。 噪声控制：加强对开发区内各类噪声源的控制和管理，对于高噪设备必须进行隔声降噪，减少噪声污染；各区块必须进行合理布局，统一规划，严格按规划要求建设；进入或经过余杭经济开发区内居住区的车辆严禁鸣笛，设立禁鸣标志，对区内车辆进行限速行驶；交通干线附近沿路第一排建筑不得安排居民，二者相距须保持一定的噪声防护距离；严格执行余杭经济开发区内企业与民住点卫生防护距离。 固废污染防治：积极推行废物减量化；分类管理、定点堆放；积极提倡废物利用，鼓励开展区域综合利用技术；对危险工业固废必须进行登记，统一进行管理。 其他：考虑到喜庵港作为饮用水源保护区，在运河喜庵港沿线禁止准入区和重点准入区交界处，规划100米范围作为绿化控制带；“十二五”期间，开发区规划实施后，对医药、化工、印染等已入驻园区，但不符合规划的重污染行业的企业逐步进行关停或搬迁。 六、环保执法 环保执法重点 （1）查处群众环境投诉问题，挂牌督办环境违法案件，解决影响群众健康的突出环境问题。 （2）对工业项目的建设过程和建成投产等环节进行执法检查，实施建设项目“三同时”全过程环境执法监督。 （3）强化针对工业企业的污染物排放总量控制和排污许可制度执行情况的监督检查。 （4）集中执法检查园区污水、垃圾集中处理设施，工业废水、生活污水收集和纳管情况。 （5）推进企业环境监督员制度，引导企业建立健全企业内部环境管理体制与机制，增强自律能力。 （6）加强排污收费和排污申报管理，加快污染源自动化监控建设进程，实现重点污染源的全天候、全时段监管，逐步与排污收费、排污申报、环境应急预警预测工作结合起来。 （7）深入开展环境安全隐患排查，建立动态档案管理制度，防范重特大突发环境事件。 （8）加强禁燃区高污染燃料使用情况监管。 区域环境管理重点 实行行政领导环境保护目标责任制，开发区领导要把环境管理工作做为一项基本职责，上级主管部门应对开发区主要领导环境保护目标责任制执行和完成情况进行年度考核。 按照国家建设项目环境保护管理条例的规定，对新建、扩建和改建项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。 积极促进企业实行清洁生产，有条件的企业应逐步开展 ISO14000 环境管理体系的认证工作，并由环保主管部门负责筹建清洁生产中心和ISO14000 推广中心。 企业排污要严格执行排污登记、排污申报和排污收费制度。 在加强对主要污染源控制的基础上，对余杭经济开发区的污染物排放实行总量控制制度，严格执行国家颁布的各项排放标准。 开发区环保机构负责区内企业环保设施运行的日常监督、管理工作，配合环保主管部门及环境监测站进行企业污染源的监测、登记等工作。对区内各企业内部负责环境管理、环保设施运行和环境监测的有关人员定期进行专业知识的培训。 加强环境监测管理，除区内各企业应配备一定数量的环境监测仪器设备外，开发区还应自行组建监测机构、配备必要的监测仪器和监测人员，定期对开发区内重点污染源和环境质量进行常规监测，并由当地环境监测站提供技术上的必要指导和帮助。 加强施工期环境管理，开发区大面积市政施工，施工单位必须配备洒水车辆并每日进行 4~5 次洒水抑尘处理，夜间 10：00~次日 6：00 禁止施工。取土场、物料堆场、弃渣场应建水土保持设施。对道路施工，建议环保监理部门每周不少于 2次进行现场监理，对不符合规范的应进行现场执法和处罚。 部分企业自备锅炉缺乏有效的除尘脱硫设施，开发区管委会应督促企业进行整改，并结合海联热电厂的整体搬迁工作，逐步关停企业自备锅炉。 本项目为硬质合金刀锯加工，展柜装饰制作项目，无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》修改版以及《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，本项目不属于限制、禁止行业范围内，且不与准入条件有所冲突。因此，本项目的建设符合余杭区生态功能区规划要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1. 区域环境功能区划 ⑴水环境 本项目建设地附近主要地表水体为禾丰港。依据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2006.4），拟建地附近的地表水体（禾丰港：临平（朝阳桥）—孟家桥段，水功能区为禾丰港余杭工业用水区，编号为F1203100203012；水环境功能区为工业用水区，编号为330184FB36092601）为Ⅳ类水体，因此地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 ⑵环境空气 本项目位于杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区咏梅街9号，该区域环境空气为二类区（二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区）。 ⑶声环境 本项目位于杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区咏梅街9号，周边主要为企业，该区域声环境为3类声环境功能区（指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域）。 2. 环境质量现状评价 ⑴水环境质量现状评价 项目所在地周边主要地表水体为禾丰港，本项目水质数据采用余杭区环境监测站2012年12月3日对禾丰港三角渡断面的现场水质监测数据，主要监测结果见表3-1。 表3-1 禾丰港三角渡断面水质监测结果 项 目 DO pH CODMn NH3-N T-P 监测结果 2.24 7.32 6.72 6.30 0.510 Ⅳ类标准值 ≥3 6～9 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 Ⅴ类标准值 ≥2 6～9 ≤15 ≤2.0 ≤0.4 比标值 1.10 0.16 0.672 4.2 1.7 水质现状 Ⅴ类 Ⅳ类 Ⅳ类 劣Ⅴ类 劣Ⅴ类 达标状况 不达标 达标 达标 不达标 不达标 注：监测时水温为11.8℃。 由上表可知，禾丰港地表水中除pH、CODMn指数外，DO、NH3-N、T-P指标不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准浓度限值，溶解氧指标为Ⅴ类，总磷、氨氮为劣Ⅴ类。说明禾丰港已受到一定污染，其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，主要原因为当地基础设施不完善，部分地方污水未能纳管，生活污水直接排放等对水体环境造成一定污染。 ⑵环境空气质量现状评价 本次环评不作空气质量现状监测，采用余杭区环境保护监测站2014年4月24日～2014年4月30日对临平职高空气自动站监测结果资料，详见表3-2。 表3-2 临平职高空气自动站空气质量现状 单位：mg/m3 时间 二氧化硫 二氧化氮 可吸入颗粒物 4月24日 0.031 0.058 0.077 4月25日 0.011 0.034 0.040 4月26日 0.016 0.056 0.058 4月27日 0.014 0.034 0.038 4月28日 0.022 0.035 0.074 4月29日 0.029 0.063 0.136 4月30日 0.026 0.062 0.135 标准限值 0.15 0.08 0.15 最大比标值 0.207 0.788 0.907 达标情况 达标 达标 达标 根据监测结果，项目所在地周围环境空气中SO2 、NO2、PM10日均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，符合空气质量二类功能区要求。 ⑶声环境质量现状评价 为了解建设项目拟址地周围声环境质量现状，我单位于2014年4月8日昼间14:00～15:00（本项目夜间不作业）对建设项目厂界进行了噪声现状监测，监测项目为等效连续A声级Leq[dB(A)]，监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）监测方法，监测仪器采用AWA5610C型噪声统计分析仪。监测点位详见附图三，监测结果见表3-3。 表3-3 厂界噪声现状监测结果 监测点编号 监测位置 昼间等效声级Leq[dB(A)] 执行标准dB(A) 达标情况 1 东厂界 54.9 65 达标 2 南厂界 54.6 65 达标 2 西厂界 57.6 65 达标 4 北厂界 54.4 65 达标 从表3-3可知，项目所在地厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类声环境功能区限值要求，所以项目拟址地声环境质量较好。由于项目夜间不作业，故不作夜间声环境监测。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，本项目周边100米范围内无农居等环境敏感点。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1. 环境质量标准 ⑴水环境 依据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2006.4），项目所在地附近的地表水体（禾丰港）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，详见表4-1。 表4-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 项 目 pH 溶解氧 CODMn 氨氮 T-P Ⅳ类标准值 6～9 ≥3 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 注：以上单位除pH外均为mg/L。 ⑵环境空气 评价区域环境空气为二类环境功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》修改版中的（GB3095-2012）的二级标准，详见表4-2。 表4-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 项目 取值时间 污染物名称 二氧化硫SO2 二氧化氮NO2 总悬浮颗粒物TSP 可吸入颗粒物PM10 细颗粒物PM2.5 二级标准浓度限值(μg/m3) 年平均 60 40 200 70 35 24小时平均 150 80 300 150 75 1小时平均 500 200 / / / ⑶声环境 声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区，即：昼间≤65dB(A)；夜间不生产。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染物排放标准 ⑴ 废水 本项目所在地已纳入市政污水管网集中送污水处理厂处理，因此项目建成后污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，排入市政污水管网，送至七格污水处理厂进行集中达标处理后排放。七格污水处理厂污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。详见表4-3及表4-4。 表4-3《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 污染物 pH CODCr BOD5 SS NH3-N* 动植物油 三级标准 6～9 500 300 400 35 100 注：（1）单位除pH外均为mg/L。（2）NH3-N*三级标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 表4-4 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 污染物 pH CODCr BOD5 SS NH3-N* 动植物油 一级B标准 6～9 60 20 20 8（15） 20 注：（1）单位除pH外均为mg/L；（2）*NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。 ⑵ 废气 本项目金属粉尘及焊接烟尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准。详见表4-5。 表4-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 本项目厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中的小型标准。具体标准限值详见表4-6。 表4-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 注：单个灶头基准排风量为2000m3/h。 ⑶ 噪声 项目厂界噪声控制标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)；夜间不生产。 ⑷ 固体废物 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），一般固体废物暂存执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 3. 总量控制 ⑴总量控制指标 “十二五”期间，国家将化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物四项污染物纳入总量控制指标体系。 根据有关规定，并结合本项目实际情况，确定总量控制因子为：化学需氧量和氨氮。本项目CODCr环境排放量为0.008032t/a，NH3-N环境排放量为0.001071t/a。 ⑵总量控制方案 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发【2012】10号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目外排废水主要为职工生活污水，项目所在地已纳入市政污水管网集中送污水处理厂处理，因此项目建成后污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，排入市政污水管网，送至污水处理厂进行集中达标处理后排放。推荐该项目的总量控制指标建议值为CODCr环境排放量为0.008032t/a，NH3-N环境排放量为0.001071t/a。总量指标不需区域替代削减进行平衡。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 工艺流程 ⑴硬质合金刀锯生产工艺流程图详见图5-1： 硬质合金板材 ⑵展柜装饰生产工艺流程图详见图5-2 不锈钢 中纤板 主要工艺流程介绍： 本项目生产工艺较为简单，项目原材料均为外购的半成品，硬质合金刀锯板材首先经平磨，为提高切削效率，提高工件的精度和降低工件表面粗糙度，延长刀锯使用寿命，达到最佳的经济效果，及时带走平磨过程中产生的热量，因此本项目原材料在平磨过程中使用切削液，起到冷却润滑作用。再经过开齿、打孔、压圈、磨角、抛光等精加工，最后将其包装即成产品；展柜装饰不锈钢先经过切割机按尺寸切割，然后经过焊接，钻孔，抛光（手动磨光机手工打磨），中纤板按尺寸切割，最后进行包装即成产品。 另外，本项目不进行清洗除油等前处理工艺，无油漆、热处理、酸洗磷化等金属表面处理工艺。 主要污染工序： 2. 污染源强分析 ⑴ 废水 本项目废水主要为职工生活污水和厨房含油废水，项目劳动定员7人，设职工食堂，不单独设职工宿舍，生活用水按每人75L/d计，则用水量为0.525t/d（即157.5t/a），排水量以用水量的85%计，则产生生活污水为0.44625t/d（即133.875t/a）。生活污水水质参照城市生活污水水质，生活污水中的主要污染物及其含量一般约为CODCr：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L，则产生量分别为CODCr：0.05355t/a、BOD5：0.02678t/a、SS：0.02678t/a、NH3-N：0.004016t/a。生活污水中粪便废水经化粪池预处理，厨房含油废水经隔油沉渣池预处理与其它生活废水一并排入市政污水管网，送污水处理厂集中处理。污水的排放浓度按污水处理厂的一级B标准值计，即CODCr：60mg/L、BOD5：20 mg/L、SS：20 mg/L、 NH3-N：8mg/L，则排放量分别为CODCr：0.008032t/a、BOD5：0.002678t/a、SS：0.002678t/a、NH3-N：0.001071t/a。 ⑵废气 ① 金属粉尘 本项目原材料切割等过程中会产生一定量的金属粉尘。本项目原材料不锈钢、钢板等年用量约150 t/a，金属粉尘的产生量以原材料的年用量的0.1%计，则可知金属粉尘的产生量约0.15t/a。由于此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，即影响范围较小，基本上全部集中于车间内排放。沉降量以70%计，则短时间内沉降到地面的粉尘量为0.105t/a，金属粉尘无组织排放量约为0.045t/a。建议建设单位安排人员及时清扫收集，严格管理、规范操作，则少量的金属粉尘对周围环境影响较小。 ②焊接废气 本项目使用金属焊料、焊丝、膏状银纤焊溶剂作为助焊剂，焊接过程会产生焊接废气，由于焊接废气产生量较少，同时在操作过程中很难收集处理，建议单位在焊接时保持车间空气流通，则产生的少量焊接烟尘经过大气的稀释扩散后对周围环境影响较小。 ③食堂油烟废气 本项目新增劳动定员7人，根据类比调查，公司食堂食用油消耗量以1kg/100人·餐计，则本项目食堂食用油消耗量为0.07kg/d，即0.021t/a，烹饪时油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本环评取2.83%，则油烟产生量为0.594kg/a（0.00198kg/d）。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），本项目厨房设基准灶头一个，该项目属于小型规模，油烟净化设施最低去除效率为60%，则油烟排放量为0.2376kg/a（0.000792kg/d）。油烟废气经油烟净化装置处理后排放，其实际有效处理风量不小于2000m3/h（设计单个灶头基准排风量为2000m3/h），日运转约2小时，则年油烟废气排放量为120万m3，油烟排放浓度为0.198mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中规定的限值（≤2mg/m3）。 ⑶噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转产生的噪声。根据对同类生产设备和厂房的监测类比，本项目各类设备源强详见表5-1。 表5-1 项目主要噪声源强一览表 序号 噪声源名称 噪声值dB(A) 数量 设备位置 备注 1 自动卧轴圆台千面磨床 80～85 1 车间 噪声均为距设备1米处测得 2 压圈机 70～75 1 3 钻铣床 80～85 1 4 开齿机 80～85 1 5 手动磨齿机 75～80 2 6 自动侧角磨齿机 75～85 2 7 数据磨齿机 75～80 1 8 手动磨前角机 75～80 1 9 自动单轴前角研磨机 80～85 2 10 自动双轴后齿机 80～85 1 11 激光打标机 80～85 1 12 自动焊齿机 75～80 3 13 手动焊齿机 75～80 2 14 气泵 70～80 3 15 喷丸机 75～80 1 16 抛光机 80～85 1 17 平板锯 75～85 1 18 台钻 80～90 1 19 电焊机 75～80 2 20 切割机 80～85 2 21 手动磨光机 75～80 5 ⑷ 固体废物 本项目固体废弃物主要为金属边角废料、废包装材料、废切削液、食堂废弃食用油脂、餐余垃圾及职工的生活垃圾（防锈油用于硬质合金刀锯产品表面的防锈，不外排）。 ①金属边角废料：根据建设单位提供的资料，结合同类型企业的情况，本项目金属边角料产生量约为原料的1%。则本项目金属边角料产生量约1.5t/a。经企业收集后由废品回收公司回收综合利用。 ②废包装材料：根据建设单位估算，本项目废包装材料年产生量约为1.2t/a。经企业收集后由废品回收公司回收综合利用。 ③废切削液：根据建设单位提供的资料，结合同类型企业的情况，本项目废切削液年产生量约为0.04t/a。经企业收集后委托有资质的单位进行安全处置； ④食堂废弃食用油脂：按食用油量的10%计，则年产生量约为0.0021t/a。经妥善收集后交由有专门资质的单位回收或者利用。 ⑤餐余垃圾：年产餐余垃圾约0.75t/a。经企业收集后提供给附近农户用于养殖。 ⑥生活垃圾：项目劳动定员7人，生活垃圾按1kg/人·d计，则预计日产生活垃圾7kg，年产生活垃圾2.1t。生活垃圾集中至厂区内的垃圾收集箱，然后由当地环卫部门集中收集后统一进行卫生填埋处置。 3. 污染防治措施 ⑴ 废水 本项目排水系统为雨污分流、清污分流制。雨水通过雨水管网排入附近雨水管网。本项目废水主要为职工生活污水，年产生量为133.875t/a。生活污水中冲厕废水经化粪池预处理、厨房含油废水经隔油沉渣池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，送至污水处理厂进行集中处理后达标排放。 ⑵废气 项目废气主要为金属粉尘、焊接废气及食堂油烟废气。 ①本项目原材料经切割等过程会产生一定量的金属粉尘，金属粉尘比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，安排人员及时清扫后对外界环境影响较小。 ②本项目焊接过程会产生焊接废气，由于焊接废气产生量较少，同时在操作过程中很难收集处理，建议单位在焊接时保持车间空气流通，则产生的少量焊接烟尘经过大气的稀释扩散后对周围环境影响较小。 ③ 食堂油烟废气经油烟净化装置处理后排放，经处理后可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中规定的限值（≤2mg/m3）。 ⑶噪声 本项目噪声主要来自于各类设备运转产生的噪声。为了减少噪声对周围环境的影响，确保厂界声环境达标，维持区域声环境质量状况，建议企业采取以下措施： ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②车间合理布局，尽量将高噪声设备置于车间中部或噪声较大的设备置于独立车间内； ③对生产设备做好防震、减震措施，设备安装时加装防震垫片； ④生产车间配备完好的隔声门窗，生产时保持门窗紧闭； ⑤企业严格按照生产时间生产，夜间不得组织生产； ⑥加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 采用以上噪声防治措施后，基本可使厂界噪声达标。在此基础上，建设项目产生的噪声达标排放对周围环境影响较小。 ⑷ 固体废物 本项目固体废弃物主要为生产过程中产生的金属边角废料、废包装材料、废切削液、废弃食用油脂、餐余垃圾及生活垃圾。本项目固体废物的处置措施如表5-2所示： 表5-2 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 属性（危险废物、一般固废或待分析鉴别） 废物代码 预测产生量（吨/年） 处置方式 是否符合环保要求 1 金属边角废料 开齿、切割等 一般固废 —— 1.5 由废品回收公司回收综合利用 是 2 废包装材料 来料、包装 一般固废 —— 1.2 是 3 废切削液 平磨 危险废物 HW08 0.04 委托有资质的单位进行安全处置 是 4 废弃食用油脂 职工生活 一般固废 —— 0.021 由有专门资质的单位回收或者利用 是 5 餐余垃圾 职工生活 一般固废 —— 0.75 提供给附近农户用于养殖 是 6 生活垃圾 职工生活 一般固废 —— 2.1 委托环卫部门处置 是 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关规定，本评价要求建设方建立一个规范化的固废暂存库。一般工业固体废物、危险废物暂存库采用合建分区储存制，危险废物暂存库按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，并做好防渗、防漏工作。 本项目产生的固体废物经集中分类收集后，有利用价值的物质出售给废品回收公司综合利用；危险废物委托有资质单位集中处理，生活垃圾委托环卫部门清运处理。本项目产生的固体废物经上述措施处理后，不直接排入外环境。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 食堂、卫生间 | 生活污水 | 污水量 | 133.875t/a | 133.875t/a |
|  |  |  | CODCr | 400mg/L | 0.05355 t/a | 60mg/L | 0.008032 t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.02678 t/a | 20mg/L | 0.002678 t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.02678 t/a | 20mg/L | 0.002678 t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.004016 t/a | 15mg/L | 0.001071 t/a |
| 大气污染物 | 生产车间 | 金属粉尘 | 0.15 t/a | 0.045 t/a，无组织排放 |
|  |  | 焊接废气 | 少量 | 少量 |
|  | 厨房 | 油烟废气 | 0.594 kg/a | 0.198mg/m3，0.2376kg/a |
| 固体废物 | 生产车间 | 金属边角废料 | 1.5t/a | 0t/a |
|  |  | 废包装材料 | 1.2 t/a |  |
|  |  | 废切削液 | 0.04 t/a |  |
|  | 厨房 | 废弃食用油脂 | 0.021 t/a |  |
|  |  | 餐余垃圾 | 0.75 t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.1 t/a |  |
| 噪声 | 各类机械设备源强：70～90dB（A） | 达到GB12348-2008中的3类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目企业厂房系租用杭州溢佳制衣有限公司闲置厂房作为生产场所，无须新征土地，无施工期环境污染，因此项目建设不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。项目运营期间主要从事硬质合金刀锯加工、展柜装饰制作，污染物产生量较少，只要企业落实本报告提出的污染治理措施，则项目的实施对区域生态环境的影响较小。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用杭州溢佳制衣有限公司闲置厂房1000m2进行本项目的实施，只要设备安装到位即可运行，无施工期环境影响。

营运期环境影响分析： 1. 水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活污水，项目劳动定员7人，设职工食堂，不单独设职工宿舍，生活用水按每人75L/d计，则用水量为0.525t/d（即157.5t/a），排水量以用水量的85%计，则产生生活污水为0.44625t/d（即133.875t/a）。生活污水水质参照城市生活污水水质，生活污水中的主要污染物及其含量一般约为CODCr：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L，则产生量分别为CODCr：0.05355t/a、BOD5：0.02678t/a、SS：0.02678t/a、NH3-N：0.004016t/a。生活污水中粪便废水经化粪池预处理与其它生活废水一并排入市政污水管网，送污水处理厂集中处理。污水的排放浓度按污水处理厂的一级B标准值计，即CODCr：60mg/L、BOD5：20 mg/L、SS：20 mg/L、 NH3-N：8mg/L，则排放量分别为CODCr：0.008032t/a、BOD5：0.002678t/a、SS：0.002678t/a、NH3-N：0.001071t/a。 综上所述，项目营运期间产生的废水在采取本报告提出的各项治理措施后，对周边地表水体水环境影响较小。 2. 环境空气影响分析 ① 金属粉尘 本项目原材料切割等过程中会产生一定量的金属粉尘。本项目原材料不锈钢、钢板等年用量约150 t/a，金属粉尘的产生量以原材料的年用量的0.1%计，则可知金属粉尘的产生量约0.15t/a。由于此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，即影响范围较小，基本上全部集中于车间内排放。沉降量以70%计，则短时间内沉降到地面的粉尘量为0.105t/a，金属粉尘无组织排放量约为0.045t/a。建议建设单位安排人员及时清扫收集，严格管理、规范操作，则少量的金属粉尘对周围环境影响较小。 ② 焊接废气 本项目焊接过程会产生焊接废气，由于焊接废气产生量较少，同时在操作过程中很难收集处理，建议单位在焊接时保持车间空气流通，则产生的少量焊接烟尘经过大气的稀释扩散后对周围环境影响较小。 ③食堂油烟废气 本项目新增劳动定员7人，根据类比调查，公司食堂食用油消耗量以1kg/100人·餐计，则本项目食堂食用油消耗量为0.07kg/d，即0.021t/a，烹饪时油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本环评取2.83%，则油烟产生量为0.594kg/a（0.00198kg/d）。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），本项目厨房设基准灶头一个，该项目属于小型规模，油烟净化设施最低去除效率为60%，则油烟排放量为0.2376kg/a（0.000792kg/d）。油烟废气经油烟净化装置处理后排放，其实际有效处理风量不小于2000m3/h（设计单个灶头基准排风量为2000m3/h），日运转约2小时，则年油烟废气排放量为120万m3，油烟排放浓度为0.198mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中规定的限值（≤2mg/m3）。 3. 声环境影响分析 本项目建成后，噪声污染源主要是各机械设备的机械噪声，源强在70～90dB（A）之间，车间内噪声平均大致为80dB（A），故对工人有一定的影响，但能满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）中规定的“工作场所操作人员每天连续接触噪声8小时，噪声声级卫生限值为85 dB（A）”要求。 1、预测模式：由于主要噪声设备位于各生产车间内，运转时产生的噪声源混响声场一般都是稳定的，本环评选用Stueber模型进行预测，其基本思路是，将整个车间或机房作为一个整体声源，预先求得整体声功率Lw，然后计算传播过程中由于各种因素造成的总衰减量∑Ai，整体声源辐射的声源在距声源中心为r处的声压级可用下式计算： 式中：——受声点的预测声压级； ——整体声源的声功率级； ——声传播过程中各种因素引起的声能量衰减量之和。 （1）整体声源声功率级的计算 整体声源声功率级的计算方法中由于因子比较多，计算复杂。在工程计算时，可适当进行简化，简化后的声功率级计算公式如下： 式中：——整体声源周围测量线上的平均声压值，dB； ——测量线所围成的面积，m2。该面积可近似等于整体声源面积。 其中的估算一般由模拟调查求得：先模拟求得的整体声源的声级，然后再利用下式计算：＝- 式中：——整体声源平均声级，dB(A)。 ——整体声源的平均蔽屏衰减，dB(A)。 （2）的计算 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多，如屏障衰减、距离衰减、空气吸收衰减、绿化降噪等。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减和距离衰减。 ① 屏障衰减：主要考虑围墙衰减。根据经验，其附加衰减值是围墙降低3～5dB(A)。 ② 距离衰减值的计算 式中：——整体声源的中心到受声点的距离。 （3）噪声叠加：预测厂界噪声可通过噪声叠加公式算得，噪声叠加公式如下： 式中：L — 叠加声压级dB(A)； n — 声源个数。 2、噪声影响预测：根据上述模式及结合项目平面布置情况预测，车间设备噪声影响结果分析如下： 将整体声源看作一个隔声间，其隔声量视门、窗和墙等隔声效果而定，一般普通房间隔声量为10～25dB(A)，一般楼层隔声量取20dB(A)，地下室取30dB(A)，经专门吸、隔声处理的房间可取40dB(A)，本项目隔声量取25dB(A)，在此将本项目生产车间看作一个整体声源计算，整体声源面积分布约为1000 m2，则其声功率级所选用的参数见表7-1、7-2。 表7-1 声功率级计算参数表 编号 车间名称 整体声源面积(m2) 车间内 平均声级 车间平均隔声量[dB] Lp [dB] 整体声源 生产车间 1000 80 25 55 通过车间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为： Lw= Lpi + 10lg(2S)＝55＋10lg（2×1000）＝88dB 表7-2 距离衰减计算参数表 车间名称 预测点方位 东 南 西 北 生产车间 距离(m) 21 14 21 14 ΣAi 34.4 30.9 34.4 30.9 项目厂界噪声影响具体预测结果如表7-3。 表7-3建设项目四周噪声预测值 预测点方位 东 南 西 北 贡献值dB(A) 53.6 57.1 53.6 57.1 本底值dB(A) 54.9 54.6 57.6 54.4 叠加值dB(A) 57.3 59.0 59.1 59.0 根据以上预测，本项目噪声经叠加本底值后厂界环境噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，维持现有声环境现状，对周边敏感点的噪声贡献值更小，亦也能达到噪声标准，基本不会对其产生影响。为确保项目产生的噪声做到达标排放，本环评提出以下噪声防治要求： ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②车间合理布局，尽量将高噪声设备置于车间中部或噪声较大的设备置于独立车间内； ③对生产设备做好防震、减震措施，设备安装时加装防震垫片； ④生产车间配备完好的隔声门窗，生产时保持门窗紧闭； ⑤企业严格按照生产时间生产，夜间不得组织生产； ⑥加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 综上，落实上述噪声防治措施后，本项目各厂界噪声叠加值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。能够维持现有声环境现状，对周围声环境影响较小。 4. 固体废物影响分析 本项目固体废弃物主要为生产过程中产生的金属边角料、废包装材料、废切削液、废弃食用油脂、餐余垃圾及职工的生活垃圾。本项目固体废物的处置措施如表7-4所示： 表7-4 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 属性（危险废物、一般固废或待分析鉴别） 废物代码 预测产生量（吨/年） 处置方式 是否符合环保要求 1 金属边角废料 开齿、切割等 一般固废 —— 1.5 由废品回收公司回收综合利用 是 2 废包装材料 来料、包装 一般固废 —— 1.2 是 3 废切削液 平磨 危险废物 —— 0.04 委托有资质的单位进行安全处置 是 4 废弃食用油脂 职工生活 一般固废 —— 0.021 由有专门资质的单位回收或者利用 是 5 餐余垃圾 职工生活 一般固废 —— 0.75 提供给附近农户用于养殖 是 6 生活垃圾 职工生活 一般固废 —— 2.1 委托环卫部门处置 是 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关规定，本评价要求建设方建立一个规范化的固废暂存库。一般工业固体废物、危险废物暂存库采用合建分区储存制，危险废物暂存库按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，并做好防渗、防漏工作。 本项目产生的固体废物经集中分类收集后，有利用价值的物质出售给废品回收公司综合利用；危险废物委托有资质单位集中处理，生活垃圾委托环卫部门清运处理。本项目产生的固体废物经上述措施处理后，不直接排入外环境。 5. 清洁生产分析 清洁生产是实现经济和环境协调持续发展的重要途径之一，它是把工业污染控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，全过程体现在原料、工艺、设备、管理、三废排放、产品、销售、使用等各方面，从而使污染物的发生量、排放量最小化。该项目建成后，企业将做好清洁生产，可从以下几方面进行： ⑴采用先进设备，改进工艺，尽量降低用电量，积极开展企业节能降耗工作。 ⑵减少污染物的产生量，加强废弃物的综合利用。 ⑶加强管理，完善清洁生产制度。加强生产中的现场管理，加强生产管理和设备维修，尽量减少和防止生产过程中的事故性排放，降低原辅材料的消耗。 ⑷全面落实清洁生产岗位责任制，并制定奖惩措施，以提高职工清洁生产积极性。 ⑸企业内部应积极开展ISO14000环境管理体系认证，实施清洁生产审计。 6. 环保投资估算 项目环保投资估算见表7-5。 表7-5 项目环保投资估算 序号 治理对象 治理措施 投资(万元) 1 废气 通风换气装置 0.7 2 噪声 隔声降噪 0.6 3 固废 危险废物委托处理、一般固废及生活垃圾收集设施 0.5 4 合 计 —— 1.8 本项目为迁扩建项目，租用杭州溢佳制衣有限公司闲置厂房1000m2进行生产，厂区内已设置废水治理措施（雨污分流、清污分流），因此不做废水的环保投资估算。 本厂区项目建设用于环保方面的投资约1.8万元，占项目总投资的18%。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 厨房、卫生间 | 生活污水 | 1、排水系统严格采用室内清、污分流，室外雨、污分流制。 2、生活污水中冲厕废水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，送至污水处理厂进行集中处理后达标排放。 | 达到GB8978-1996三级标准后排放 |
| 大气污染物 | 生产车间 | 金属粉尘 | 安排人员及时清扫收集。 | 达标 |
|  |  | 焊接废气 | 安装通风换气装置，加强车间的通风换气。 |  |
|  | 厨房 | 油烟废气 | 食堂油烟废气经电子油烟净化装置处理后，排入附壁竖井通道到屋顶（高出屋顶1m）高空排放。 |  |
| 固体 废物 | 生产车间 | 金属边角废料 | 经企业收集后出售给废品回收公司综合利用。 | 固体废物均得到有效处理 |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 废切削液 | 经企业收集后委托有资质的单位进行安全处置 |  |
|  | 厨房 | 废弃食用油脂 | 经妥善收集后交由有专门资质的单位回收或者利用。 |  |
|  |  | 餐余垃圾 | 经企业收集后提供给附近农户用于养殖。 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 在厂区内收集后委托市政环卫部门及时清运，统一作卫生填埋处理。 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 各类设备 | ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②车间合理布局，尽量将高噪声设备置于车间中部或噪声较大的设备置于独立车间内； ③对生产设备做好防震、减震措施，设备安装时加装防震垫片； ④生产车间配备完好的隔声门窗，生产时保持门窗紧闭； ⑤企业严格按照生产时间生产，夜间不得组织生产； ⑥加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 | 达到GB12348-2008中的3类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，产生的污染物可以做到达标排放，且排放量较小，因此本项目营运期对周围环境的生态环境影响较小。 |

# 九、结论与建议

1. 项目概况 本项目地址位于杭州余杭经济技术开发区咏梅街9号，经营面积为1000m2，经营范围为硬质合金刀锯加工，展柜装饰制作，项目建成投产后预计形成年产硬质合金刀锯3万件，展柜装饰500套的生产规模。 2. 审批原则符合性分析 ⑴生态环境功能区规划符合性分析 根据杭州市余杭区生态功能区规划（修编），本项目所在区域为杭州余杭经济开发区生态环境功能小区（Ⅰ1-20110C01），为重点准入区。主导行业环保准入门槛：建设项目应符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2011）和《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）。本项目为硬质合金刀锯加工，展柜装饰制作，无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，不属于限制、禁止行业范围内，符合生态环境功能区规划的有关要求。 ⑵达标排放原则符合性分析 只要在项目实施过程中，建设单位能够按照本环评提出的要求，切实采取有效的污染防治措施，做好生产废气的有效治理，固体废物的妥善处理，设备及车间噪声的隔声、降噪，生活废水处理后达标排放，确保本项目所产生的废水、废气、噪声等均能达标排放，则本项目可以符合达标排放原则。 ⑶总量控制原则符合性分析 本项目废水主要为职工生活污水，生活污水中冲厕废水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，送至污水处理厂进行集中处理后达标排放。推荐该项目的总量控制指标建议值为CODCr排放量为0.008032t/a，NH3-N排放量为0.001071t/a。故本项目符合总量控制原则。 ⑷维持环境质量原则符合性分析 本项目建设时只要认真落实本报告提出的各项污染治理措施，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，建设项目所排放的较少量污染物不会改变区域环境质量现状，周边环境能够维持目前的环境质量现状及功能区划要求。 另外，查《产业结构调整指导目录（2011 年本）》修改版以及《杭州市 2013年产业发展导向目录》，本建设项目不属于限制、禁止发展项目，故符合产业政策。同时，根据土地证证明，该项目所在地为工业用地，根据余杭经济开发区总体规划图，该项目所在地为二类工业用地，符合余杭区土地利用总体规划。 综上分析，本项目选址符合上述规划，选址基本合理。在严格按报告提出的各项措施进行建设和运行的前提下，本项目的建设基本符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》(2011.10.25)有关要求和原则。 3. 环境质量现状评价结论 ⑴ 水环境质量现状评价 项目所在地周边主要地表水体为禾丰港，本项目水质数据采用余杭区环境监测站2012年12月3日对禾丰港三角渡断面的现场水质监测数据，禾丰港地表水中除pH、CODMn指数外，DO、NH3-N、T-P指标不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准浓度限值，溶解氧指标为Ⅴ类，总磷、氨氮为劣Ⅴ类。说明禾丰港已受到一定污染，其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，主要原因为当地基础设施不完善，部分地方污水未能纳管，生活污水直接排放等对水体环境造成一定污染。 ⑵ 环境空气质量现状评价 项目所在地周围环境空气中SO2 、NO2、 PM10日均值均能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，符合空气质量二类功能区要求。 ⑶ 声环境质量现状评价 经现场监测，项目所在区域声环境质量现状较好，各监测点噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 4. 环境影响分析结论 ⑴ 水环境影响分析 本项目排水系统为雨污分流、清污分流制。雨水通过雨水管网排入附近雨水管网。本项目废水主要为职工生活污水，年产生量为1338.75t/a。生活污水中冲厕废水经化粪池预处理、厨房含油废水经隔油沉渣池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，送至污水处理厂进行集中处理后达标排放。 ⑵环境空气影响分析 本项目废气主要为金属粉尘、焊接废气及食堂油烟废气。焊接废气产生量较少，加强车间的通风换气，对周围环境影响较小；金属粉尘产生量较少，建议建设单位安排人员及时清扫收集，严格管理、规范操作，则少量的金属粉尘对周围环境影响较小。食堂油烟废气经油烟净化装置处理后排放，经处理后可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中规定的限值（≤2mg/m3） ⑶ 声环境影响分析 本项目噪声主要来自于各类设备运转产生的噪声。为了减少噪声对周围环境的影响，确保厂界声环境达标，维持区域声环境质量状况，建议企业采取以下措施： ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②车间合理布局，尽量将高噪声设备置于车间中部或噪声较大的设备置于独立车间内； ③对生产设备做好防震、减震措施，设备安装时加装防震垫片； ④生产车间配备完好的隔声门窗，生产时保持门窗紧闭； ⑤企业严格按照生产时间生产，夜间不得组织生产； ⑥加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 采用以上噪声防治措施后，基本可使厂界噪声达标。在此基础上，建设项目产生的噪声达标排放对周围环境影响较小。 ⑷ 固体废物影响分析 本项目固体废弃物主要为金属边角废料、废包装材料、废切削液、食堂废弃食用油脂、餐余垃圾及职工的生活垃圾。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关规定，本评价要求建设方建立一个规范化的固废暂存库。一般工业固体废物、危险废物暂存库采用合建分区储存制，危险废物暂存库按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，并做好防渗、防漏工作。 本项目产生的固体废物经集中分类收集后，有利用价值的物质出售给废品回收公司综合利用；危险废物委托有资质单位集中处理，生活垃圾委托环卫部门清运处理。本项目产生的固体废物经上述措施处理后，不直接排入外环境。 5. 主要污染源强数据及污染防治措施 ⑴ 主要污染源强数据 通过对建设项目的工程分析，本项目主要污染物及其源强见表9-1。 表9-1 项目主要污染物及其源强 内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 处理前产生浓度 及产生量(单位) 排放浓度 及排放量(单位) 水污 染物 食堂、卫生间 生活污水 污水量 133.875t/a 133.875t/a CODCr 400mg/L 0.05355 t/a 60mg/L 0.008032 t/a BOD5 200mg/L 0.02678 t/a 20mg/L 0.002678 t/a SS 200mg/L 0.02678 t/a 20mg/L 0.002678 t/a NH3-N 30mg/L 0.004016 t/a 15mg/L 0.001071 t/a 大气污染物 生产车间 金属粉尘 0.15 t/a 0.045 t/a，无组织排放 焊接废气 少量 少量 厨房 油烟废气 0.594 kg/a 0.198mg/m3，0.2376kg/a 固体废物 生产车间 金属边角废料 1.5t/a 0t/a 废包装材料 1.2 t/a 废切削液 0.04 t/a 厨房 废弃食用油脂 0.021 t/a 餐余垃圾 0.75 t/a 职工生活 生活垃圾 2.1 t/a 噪声 各类机械设备源强：70～90dB（A） 达到GB12348-2008中的3类标准。 其他 无 ⑵ 污染防治措施 本项目主要污染防治措施见表9-2。 表9-2 项目主要污染物防治措施汇总表 内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 防治措施 预期 治理效果 水污 染物 食堂、卫生间 生活污水 1、排水系统严格采用室内清、污分流，室外雨、污分流制。 2、生活污水中冲厕废水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，送至污水处理厂进行集中处理后达标排放。 达到GB8978-1996三级标准后排放 大气污染物 生产车间 金属粉尘 安排人员及时清扫收集。 达标 焊接废气 安装通风换气装置，加强车间的通风换气。 食堂 油烟废气 食堂油烟废气经电子油烟净化装置处理后，排入附壁竖井通道到屋顶（高出屋顶1m）高空排放。 固体 废物 生产车间 金属边角废料 经企业收集后出售给废品回收公司综合利用。 固体废物均得到有效处理 废包装材料 废切削液 经企业收集后委托有资质的单位进行安全处置 厨房 废弃食用油脂 经妥善收集后交由有专门资质的单位回收或者利用。 餐余垃圾 经企业收集后提供给附近农户用于养殖。 职工生活 生活垃圾 在厂区内收集后委托市政环卫部门及时清运，统一作卫生填埋处理。 噪声 生产车间 各类设备 ①设备选型时尽量选用低噪声设备； ②车间合理布局，尽量将高噪声设备置于车间中部或噪声较大的设备置于独立车间内； ③对生产设备做好防震、减震措施，设备安装时加装防震垫片； ④生产车间配备完好的隔声门窗，生产时保持门窗紧闭； ⑤企业严格按照生产时间生产，夜间不得组织生产； ⑥加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 达到GB12348-2008中的3类标准。 其他 无 6. 主要环保监管措施 为确保工厂环境质量管理的执行，保持厂区清洁，避免污染事故和污染纠纷，工厂应设立以负责人为首的专门环境保护管理机构，配备具有环保专业知识的管理人员，实行环境保护目标责任制，对完成情况进行年度考核。 环境管理主要包括：⑴运营期各类环保设施的正常运行；⑵运营期各类污染物的达标排放。 环境监测主要包括：⑴在所有环保设施经过试运转检验合格后，方可进入运营；⑵运营期的环保问题由业主负责。 7. 建议 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求严格执行“三同时”制度： 1、要求项目单位重视环境保护工作，认真实施各项污染源的治理措施，确保本项目的废水、噪声等均能达标排放，固废均能得到妥善处理；运营期间确保“三废”处理环保设施的正常运行，并做好保养工作，一旦环保设施出现故障，应立即停产修理。 2、妥善处理好各类固废的分类收集工作，做到及时清运处理。 3、要求外排污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，排入市政污水管网，送至污水处理厂进行集中处理后达标排放。 4、要求建设单位在项目实施时，严格按照本环评提出的各项污染治理措施。 5、企业应积极推行清洁生产，采用清洁的电能等，采用低噪声、节电型设备，提高企业竞争力。积极落实节能、节电、节水措施，从生产的全过程控制污染，防范于未然；积极创造条件，建立ISO14000管理体系认证。 6、须按本次环评向环境保护管理部门申报本建设项目内容，如有变更，应向杭州市余杭区环境保护管理部门报备，并重新编制环评审批。 8. 综合结论 综上分析，杭州蓝帜精密刀锯有限公司新建项目符合国家和地方的相关产业政策，符合当地相关规划和建设的要求，采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行。 只要企业切实落实本报告提出的各项污染防治措施，做好“三同时”及环保管理工作，确保污染防治设施正常运转，污染物达标排放，项目的实施对当地的环境质量影响不大，能够维持区域的现状质量。从环境保护角度而言，本项目的实施是可行的。

# Text boxes

图5-1硬质合金刀锯生产工艺流程图

废切削液

噪声、金属粉尘

焊接废气

平磨

开齿

磨角

焊角

压圈

打孔

成品

包装

打标

抛光

金属粉尘

废包装材料

噪声、金属粉尘

金属粉尘

焊接废气

抛光

钻孔

焊接

切割

成品

包装

尺寸切割

废包装材料

边角废料

图5-2展柜装饰生产工艺流程图